## Slide 1
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Факультет Микроприборов и технической кибернетики (МПиТК)
Кафедра «Телекоммуникационные системы»
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
НА ТЕМУ:
Разработка программно-аппаратной системы двухфакторной аутентификации
Студент: Р. В. Иванов
Руководитель: В. П. Батура
Консультант: О. П. Симонова

## Slide 2
Техническое задание
  программно-аппаратная система двухфакторной аутентификации предназначена для защиты от несанкционированного доступа к информации
Назначение и применение:
Результат работы:
Требования к программной части:
применять российские криптографические стандарты
соответствовать требованию ФСТЭК для информационных систем 3 класса
криптографический протокол должен содержать необходимый для данной задачи функционал
библиотека, включающая реализацию российских криптографических алгоритмов
библиотека, реализующая криптографический протокол
библиотека, предоставляющий интерфейс доступа к считывателю смарт-карты клиента, через USB интерфейс
приложение для тестирования библиотек

## Slide 3
Цель:
Задачи:
реализовать программную часть системы
разработать криптографический протокол, на основе российских стандартов, предназначенный для проверки подлинности клиента и обеспечения безопасности пользовательских данных, передаваемых по открытому каналу связи
разработать приложение для тестирования
написать документ, описывающий интерфейс доступа к программной части.
обеспечение защиты от несанкционированного доступа автоматизированной системы управления и открытого канала связи, предназначенного для аутентификации

## Slide 4
Архитектура системы
Сервер
Клиент
(встраиваемая система)
Сервер базы данных
защищенный канал связи
Программно-аппаратная система двухфакторной аутентификации со стороны сервера
Программно-аппаратная система двухфакторной аутентификации со стороны клиента
открытый канал связи
Разрабатываемая система

## Slide 5
Крипто провайдер (ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р11.34 2012, протокол Диффи-Хеллмана)
Сервер
Клиент
Крипто провайдер (ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р11.34 2012, протокол Диффи-Хеллмана)
Криптографический протокол со стороны сервера
Криптографический протокол со стороны клиент
Приложение тестирования
Приложение тестирования
Библиотека доступа
к смарт-карте
Программная часть системы

## Slide 6
Угрозы, рассмотренные при проектирование системы
Угрозы | Способ решения | Применение в системе
Перехват и анализ сетевого трафика | Симметричное шифрования ГОСТ 28147-89 | Криптографический протокол
Нарушение целостности данных, передаваемых по каналу связи | Хеш-функция ГСОТ Р 11.34-2012 | Криптографический протокол
Подмена доверенного объекта сети и передача сообщений от его имени с присвоением прав | Алгоритмы аутентификации клиента, описанные в стандарте ISO/ IEC 9798-1:2010 | Криптографический протокол
Анализ и модификации исполняемых модулей ПО, путём реверс-инжиниринга | Сравнение контрольной суммы исполняемых файлов | Вся программная часть
Не декларированные возможности ПО, уязвимости в исходных кодах | Регулярное выполнения ГОСТ Р 51188-98, руководящих документов ФСТЭК, тестирование | Вся программная часть

## Slide 7
Таблица сравнения протоколов аутентификации клиента, описанных в стандарте ISO/ IEC 9798-1:2010
Название протокола аутентификации | Преимущества | Недостатки | Применение в разрабатываемом протоколе
Односторонняя, основанная на метке времени | Простота реализации | Основан на использовании системного времени и требуется дополнительную синхронизацию (в некоторых случаях), системная время не обеспечивает случайность, не используется проверка подлинности сообщения | нет
Односторонняя, с использованием случайных чисел | Основан на случайных числах | Не используется проверка подлинности сообщения | нет
Взаимная, с использованием случайных чисел | Основан на случайных числах | Предназначен для взаимной аутентификации (не подходит в случае односторонней), не использует проверка подлинности сообщения | нет
На основе случайных чисел и имитозащиты | Используется проверка подлинности сообщения | Усложняется реализация | да

## Slide 8
Этапы криптографического протокола двухфакторной аутентификации
Аутентификация клиента (для обеспечения проверки подлинности)
Обмен сессионным ключом симметричного шифрования
Двухфакторная аутентификация пользователей по защищённому каналу связи

## Slide 9
Первый этап криптографического протокола
Для обеспечения целостности и защиты от фальсификации передаваемого сообщения используется имитозащита

## Slide 10
Второй этап криптографического протокола
p, g - исходные параметры для протокола Диффи-Хеллмана, A – открытый ключ сервера, B – открытый ключ клиента, K – полученный в результате обмена сессионный ключ, H – хеш-функция

## Slide 11
Третий этап криптографического протокола
Третий этап протокола предназначен для двухфакторной аутентификации пользователей по защищенному каналу связи

## Slide 12
Реализация алгоритма ГОСТ 28147-89
Вектор инициализации считывается из файла
Приложение тестирования. Реализация алгоритма ГОСТ 28147-89
Вектор инициализации
Тестовые данные 8 байт
Ключ шифрования 256 бит
Зашифрованные данные
Дешифрованные данные

## Slide 13
Реализация протокола Диффи-Хеллмана
Рис 4. Тестирование протокол Диффи - Хэллмана
Приложение тестирования. Выработка сессионного ключа симметричного шифрования ГОСТ 28147-89
Параметр p
Параметр g
Открытый ключ клиента B = g b mod p
Открытый ключ сервера A = g a mod p
Сессионный ключ симметричного шифрования K = B a mod p = A b mod p

## Slide 14
Формат передаваемого сообщения
00 | 01 | 00 | 00 | A1 | 04 | 11 | 0B | CD | EF
id клиента
бит флагов
код ответа/ запроса
длина данных
данные
Код запроса | Значение | Код ответа | Значение
0x00 | Запрос на аутентификацию клиента | 0x01 | Случайное число r1
0x02 | Результат проверки подлинности клиента | 0x03 | Значение Ek(r1) + имитовставка
0x04 | Параметр p, запрос H(p) | 0x05 | Значение H(p)
0x06 | Параметр g, запрос H(g) | 0x07 | Значение H(g)
0x08 | Значение A, запрос H(A) | 0x09 | Значение H(A)
0x0A | Значение B, запрос H(B) | 0x0B | Значение H(B)
0x0C | Значение ID смарт-карты, запрос на проверку в БД | 0x0D | Результат проверки ID смарт-карты
0x0E | Хеш пароля пользователя, запрос на результат аутентификации | 0x0F | Результат аутентификации пользователя
Флаг 0x1 – первый этап протокола
Флаг 0x2 – второй этап протокола
Флаг 0x3 – третий этап протокола

## Slide 15
Результат первого этапа протокола
Результат первого этапа протокола со стороны сервера
Результат первого этапа протокола со стороны клиента
id
код ответа
длина
данные
флаг
id
код ответа
флаг
длина
данные

## Slide 16
Результат работы второго этапа протокола
Рис 13. Результат второго этапа протокола со стороны сервера
Рис 14. Результат второго этапа протокола со стороны клиента
id
Код запроса
Код ответа

## Slide 17
Результат работы третьего этапа протокола
Результат третьего этапа протокола со стороны сервера
Результат третьего этапа протокола со стороны клиента
Код ответа сообщения результата проверки идентификатора смарт –карты пользователя
Код ответа сообщения результата проверки пароля
Код запроса на проверку идентификатора смарт –карты пользователя
Код запроса на проверку пароля пользователя

## Slide 18
Результат работы и вывод
В ходе работы получены следующие результаты:
реализована библиотека, включающая в себе российские криптографические алгоритмы, предназначенные для данного протокола
разработана библиотека, реализующая криптографический протокол;
разработана библиотека, предоставляющий интерфейс доступа к считывателю смарт-карты клиента, через USB интерфейс
- разработано приложение для тестирования библиотек
Таким образом, все поставленные цели и задачи выполнены успешно. Результат работы соответствует всем требования, предъявленным в техническом задании.